## Slide 1: Digital Zoom
By Ido W. and Dvir H.
May, 2025
Notes: שלום לכולם,
אנחנו עידו ודביר נציג לכם את הפרויקט שלנו
זום דיגיטלי.
נציג בפניכם את :
מטרת הפרויקט
השלבים השונים
האתגרים שעלו במהלך הדרך והפתרונות שמצאנו להם
התוצאות הסופיות
ושיפורים עתידיים

## Slide 2: Agenda
System Overview
Project’s steps
User interface
Architectures
Notes: בהצגה נתמקד ב:
1.

## Slide 3: System Overview
Goals:
digital zoom on FPGA:
Operates OV7670 camera as input and VGA monitor for display.
Implement zoom x 2.
Solve zoom pixelation by Bilinear Interpolation.
Pixel data, clk, sync signals
SCCB Config, clk, reset
VGA
Notes: המטרות של הפרויקט הן:
הפעלת המצלמה (אותה קנינו בE-bay) והצגת וידאו על המסך
מימוש של זום כפול 2 (בהזזת Switch) על המסך כולו – crop + expand
פתרון בעיית פיקסול בזום – באמצעות אינטרפולציה בי-לינארית

## Slide 4: Project’s steps
Architecture – Key FPGA Modules.
Code implementation (RTL)
Simulations
Synthesis
Place & Route - .xdc
Notes: שלבי הפרויקט כבכל FPGA הם:
האריכטקטורה
כתיבת הקוד
סימולציות
סינתזה
Place & route
צריבה על הכרטיס והפעלת המצלמה
נתחיל מהארכיטקטורה

## Slide 5: Architecture V1.0 – Key FPGA Modules.
Initial architecture:
Notes: זוהי האריכטקטורה הבסיסית לפני מימוש האינטרפולציה למניעת הפיקסול
ניתן לראות כאן 6 בלוקים
<קליק>
כאשר הבלוקים המוקפים בעיגול הם הInterface (האיי-או-אים I/Os) בין הBoard למצלמה

## Slide 6: Architecture V1.0 – Data Flow.
Capture
Zoom x2
Pixel render
VGA
BRAM
(640 x 480 x 12)
Zoom disabled
¼ BRAM
(640 x 480 x 12)
Zoom enabled

## Slide 7: Architecture V2.0 – Key FPGA Modules.
Final architecture:
Notes: כאן ניתן לראות את הארכיטקטורה יחד עם הפתרון של האינטרפולציה
נוספו כאן 3 מודולים
<קליק>
מסומנים בירוק כהה
הכוללים:
זכרון נוסף
חישוב האינטרפולציה
וMUX שמאפשר למשתמש לראות על המסך את:
  הוידאו עם הזום המפולטר
  בלי לוותר על 2 הפיצ'רים הקודמים:
  וידאו רגיל בלי זום
  זום מפוקסל.

## Slide 8: Architecture V2.0 – Data Flow.
Capture
Bi-linear interpolation
VGA
BRAM
Zoom disabled
BRAM
(320 x 240 x 12)
Zoom enabled
BRAM
(640 x 480 x 12)
filter disabled
filter enabled

## Slide 9: User interface
Idle – No VGA
Active VGA -
Rainbow screen
Camera Display 640×480
Camera tuning setup
reset
Camera cntl
config
Zoom x 2
Cropped
320x240
zoom
Zoom x 2
filtered
640x480
Bili cntl

## Slide 10: User interface
Notes: המשתמש יוכל להפעיל את המצלמה ולשנות את הזום והרזולציה באמצעות הסוויצ’ים:
SW15 – השמאלי ביותר
  ירסט את המערכת ונוכל לראות על מסך הVGA פסים צבעוניים (מעין בדיקת שפיות)
SW14 – מימינו יפעיל את המצלמה – המשתמש יראה את הוידאו מוקרן על המסך
SW13 – המצלמה תקונפג והצבעים יהיו ריאלסטיים יותר
SW12 – זום -> רק מרכז התמונה יוקרן על המסך כולו.
SW11 – אינטרפולציה – התמונה עם הזום תראה טוב יותר עם מעט פיקסול

## Slide 11: Module: Controller
Config, clk, reset
Configure registers with protocol SccB (I2C like), 97.65KHz
B"01000010" = x"42"
B“1000_0000" = x“80"
Notes: המודול הראשון Controller
תפקידו להתממשק עם המצלמה ולספק לה:
שעון וריסט
לקנפג את הרגיסטרים של המצלמה באמצעות פרוטוקול דומה
ל I2C (=Inter-Integrated Circuit) בשם SCCB (=Serial Camera Control Bus):
<קליק>
ניתן לראות בסימולציה שיצרנו דוגמה לכתיבה לרגיסטר:
בהתחלה נרצה לכתוב x”42” שזהו הID של המצלמה שלנו
ניתן לראות את השעון דוגם 0 ואז 1 ו0 ו0 – שזה 4
ו0 0 1 ו0 – זהו 2
<קליק>
ואז את כתובת הרגיסטר X”12”
<קליק>
ולבסוף את הDATA X”80” באופן דומה לX”42”

## Slide 12: Module: Capture
Collects pixel data by sampling two consecutive 8-bit values to form one pixel.
Converts camera data from RGB565 to RGB444 (to match the board’s VGA pin format).
Writes the pixel data to BRAM.
Zoom mode – stores only the center portion of the image pixels in BRAM.
Pixels data, clk, sync signals
Capture → BRAM → VGA

## Slide 13: Module: BRAM
Collects pixel data by sampling two consecutive 8-bit values to form one pixel.
Converts camera data from RGB565 to RGB444 (to match the board’s VGA pin format).
Writes the pixel data to BRAM.
Zoom mode – stores only the center portion of the image pixels in BRAM. (Use only ¼ BRAM)
  Memory size:
  RGB444 - width 12 bits.
  640x480 resolution – Depth 307,200
Capture → BRAM → VGA

## Slide 14: Module: VGA
  Reads pixel data from BRAM
  Transmits pixel data to VGA Monitor..
  When the zoom switch is enabled, the VGA module replicates each pixel 4 times to upscale the center of the image and fill the entire screen.
Capture → BRAM → VGA
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 319
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 320 | 321 |  |  | 639
320 | 320 | 321 | 321 |  |  | 76480 |  |  |  | 76799
320 | 320 | 321 | 321 |  |  |  |  |  |  | 307199

## Slide 15: Challenges and insight
Timing..
VGA & Camera protocols
Algorithm implementations
  Zoom
  Bilinear interpolation
Version control – solution - git
Memory shortage

## Slide 16: Timing..
Timing..
VGA & Camera protocols
Algorithm implementations
  Zoom
  Bilinear interpolation
Version control – solution - git
Memory shortage

## Slide 17: WIP, Future features / improvements
DSP utilize..

## Slide 18: Add a Slide Title - 1

## Slide 19: Add a Slide Title - 2

## Slide 20: Add a Slide Title - 3

## Slide 22: Add a Slide Title - 4

## Slide 23: Add a Slide Title - 5